ІНСТРУКЦІЯ №

з охорони праці під час роботи з використанням переносних

електроінструментів в кабінеті інформатики

(дриль, переносний трансформатор, шліфувалка та інші)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під час роботи переносним електроінструментом через вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів можливі такі ушкодження:

- поранення ніг електроінструментом, що впав;

- поранення   очей   відлітаючою   стружкою,    осколками   ріжучого інструмента;

- ураження      електрострумом      при      відсутності      заземлення (занулення), або несправності проводки;

- поранення при неправильному кріпленні ріжучого інструмента;

- падіння з висоти.

2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Правильно одягни спецодяг.

2.2. Одержуючи інструмент, оглянь і переконайся:

- чи легко і плавно рухаються ходові частини;

- чи надійно кріплення всіх різьбових з'єднань;

- чи правильний напрям обертання ріжучого інструмента;

- чи справний шланговий кабель, по якому проходить електрострум і захисне заземлення;

- чи надійний в роботі вимикач.

2.3. Не виконуй робіт, які не входять в обсяг твоїх прямих обов'язків, без дозволу вчителя чи майстра виробничого навчання.

2.4. Вивчи правила надання першої домедичної допомоги та практичного застосування штучного дихання при ураженні електрострумом.

2.5. Одержавши гумові рукавиці і килимок, перевір їх справність та термін випробування.

2.6. Під час роботи будь уважним.

3. ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Перевір, щоб не було цвяхів та іншого в матеріалі, який обробляється.

3.2. Не допускай вологості, забруднення, попадання стружки і інших сторонніх предметів на електроінструмент.

3.3. Слідкуй за справністю захисного заземлення інструмента.

3.4. Після встановлення заготовки, що обробляється, ввімкни електроінструмент, подавай (натискай) його без різкого руху або поштовху.

3.5. Не працюй вібруючим електроінструментом.

3.6. Обробляй   деталі   в   спеціальних   пакетах   (шаблонах),   або надійно закріплених.

3.7. Відлучаючись з робочого місця, обов'язково вимкни електроінструмент від джерела електроструму.

3.8. Став або клади електроінструмент в безпечному положенні.

3.9. Працюючи електроінструментом, стеж за кабелем, що подає струм (не допускай його скручування, завалу та інших механічних дій).

3.10. Не розбирай і  не регулюй частково електроінструмент  без вимкнення останнього від мережі електроструму.

3.11. Не переходь з однієї дільниці роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.

3.12. Зберігай електроінструмент у визначеному місці.

3.13. При роботі на висоті користуйся тільки справними драбинами, стремянками, спеціальними "козлами".

3.14. Забороняється:

- працювати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- допускати та доручати роботу стороннім особам;

- працювати без передбачених засобів індивідуального захисту;

- тримати на робочому місці легкозаймисті речовини;

- працювати несправним інструментом;

- порушувати технологічний процес;

- самостійно ремонтувати електричну арматуру;

- залишати без нагляду ввімкнені електроприлади.

4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкни електроінструмент від джерела електроструму, від'єднай заземлення і обчисти його від пилу і бруду щіткою.

4.2. Здай інструмент вчителеві   та приведи себе в порядок.

4.3. Ретельно вимий руки з милом.

5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації негайно повідомити керівництво школи та виконати наступні дії:

- у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все
електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

- у разі витікання газу перекрити головний кран, викликати аварійну службу газу,

- у разі аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно терміново перекрити крани водопостачання і викликати аварійну службу водоканалу;

- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до ліквідації пожежі згідно з діючою в закладі інструкцією з пожежної безпеки;

- у   разі   травмування   працівника   закладу   або   дитини    (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту

Інструкцію склав:          ______________

Погоджено:          ______________

# Text boxes

Затверджено

наказом директора школи

від ____________ р. №____